|  | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» 142144, Москва, пос.Щапово, здание ОАО «Щапово-Агротехно» Тел.: (495)774-60-47; факс: (495) 996-59-03 e-mail: info@filterprofi.ru www.filterprofi.ru |
| --- | --- |
| Заказчик : | Тел: |

Благодарим Вас за обращение на фирму «ФильтрПрофи» по вопросу водоподготовки. Исходя из нашего семилетнего опыта по установкам водоочистного оборудования в коттеджных поселках и на предприятиях нами предложено

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вариант №1 (Эконом)

Производительность  1  (м3 /час) – 2 одновременно открытых крана.

Исходные данные:

Водоподготовка для коттеджа, дома, дачи производительностью 1,0 (м3 /час) 2 одновременно открытых крана.

Источник водоснабжения – водопровод, скважина, колодец.

| Наименование ингредиентов | Исх. вода | Наименование ингредиентов | Исх. вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Реакция среды, рН | 6-9 | 5.Марганец, мг/л | 0-0.15 |
| 2.Мутность, мг/л | 0-20 | 6.Цветность, град. | <20 |
| 3.Железо общ., мг/л | 0,3-1 | 7.Жесткость общ., мг-экв/л | 3-10 |
| 4.Запах, балл | 0-3 | 8.Перманг.окисл, мг/л | 0-5 |

##### Спецификация  оборудования по водоподготовке на объекте

| № | Наименование | Габаритные размеры (мм) | Кол-во | Цена, руб. | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр грубой очистки | 140/60 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | Система эжекторной аэрации «Aero 1000» - корпус 8×44 PWG (Structural) ; - оголовок PVC; - система отвода воздуха A.R.I.; - Micronizer, 1 шт.; - комплект системы газоотведения. | 1200/210/210 | 1 | 14 500 | 14 500 |
| 3 | Осадочный фильтр «CC1054 Clack» - корпус фильтра 10×54 PWG (Structural); - блок управления V1TCBTZ; - фильтрующая среда ОДМ; - дренаж в комплекте. | 1650/254/254 | 1 | 21 300 | 21 300 |
| 4 | Умягчитель – «PS 844 Clack» - корпус фильтра 8×44 PWG (Structural); - блок управления V1DM-FCI (с водосчетчиком); - солевой бак 11×11 в сборе; - фильтрующая среда Lewatit; - дренаж в комплекте. | 1350/254/754 | 1 | 24 500 | 24 500 |
| 5 | Big Blue 10” | 140/520 | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Картридж для ВВ 10” | 132/250 | 1 | 500 | 500 |
|  | Итого за комплект оборудования | - | - | - | 63 000 |
|  | Монтажные работы, пуск и наладка | - | - | - | 6 300 |
|  | Стоимость монтажного комплекта расходных материалов | - | - | - | 5 700 |
|  | Итого | - |  | - | 75 000 |
| Дополнительное оборудование |
|  | Реверс Осмос АР-600 | 390/340/200 | 1 | 6500 | 6 500 |
|  | Термочехол Blue, D10-13", H47-54" | - | 3 | 2500 | 7 500 |
|  | Монтажные работы и материалы доп. оборудования | - | - | - | 1500 |
|  | Итого по доп. оборудованию | - | - | - | 15500 |

Стоимость разового технического обслуживания составляет 5000 руб.

Годовое обслуживание, включающее 4 обязательных выезда и один экстренный, составляет – 16000 рублей.

Все оборудование производство США, ЕВРОПА. На оборудование представляется гарантия фирмы-производителя, в соответствии с которой гарантируется отсутствие производственных дефектов в течение 1 год со дня передачи оборудования покупателю. При заключении договора на сервисное обслуживание гарантия продляется до 3-х лет.

*- Обязательные технические параметры для монтажа оборудования:

  - Помещение, где устанавливается оборудование должно отапливаться круглогодично, при этом min t 0C должна быть не ниже +2 0С.

  - Наличие электророзетки 220 Вт не далее 3-х метров от места  установки оборудования.

  - Наличие свободного ввода в канализацию не далее 2-ух метров от места установки оборудования.

  - Наличие ввода холодной воды:

- с металлической резьбой диаметром 1 или 1 1/4''.

- с полипропиленовым соединением 1 или 1 1/4''.

Расположение ввода не далее 2-ух метров от места установки оборудования.

# Фильтр грубой очистки

|  | Фильтр грубой очистки воды предназначен для удаления из воды крупных механических частиц (осадочных частиц, песка, окалины, взвеси и т.д.) с размерами от 200 мкм. |
| --- | --- |

# Система аэрации в сборе на базе баллона 844 (Micronizer)

|  | Баллон для контактной емкости | Тип компрессора, л/мин | Пропускная способность, м3/час | Тип датчика потока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 844 | Micronizer | до 1,5 | Импульсный с блоком управления |
|  | Системы аэрации предназначены для напорного насыщения артезианской воды кислородом воздуха для окисления двухвалентного железа перед подачей на фильтры обезжелезивания. |

Осадочный фильтр «CC1054S»

|  | Страна происхождения | США |
| --- | --- | --- |
|  | Цвет крышки клапана | черный |
|  | Тип контролера | V1TCBTZ |
|  | Назначение управляющего клапана | безреагентный (по таймеру) |
|  | Материал корпуса | Композитный пластик |
| Вход/выход - 1 " Водоподъемная труба (дистрибьютор) - 32 мм Расположение управляющего клапана - верхнее Дренаж (канализация) - 3/4" Присоединение к корпусу фильтра - 2 1/2”-8UN | На лицевой панели отображается | текущее время дня число дней, оставшихся до регенерации объем, оставшийся до регенерации текущий расход воды (л/мин) поступление внешнего сигнала необходимость проведения сервисного обслуживания |

| Диаметр х Высота, мм | Вход, выход, дренаж, дюйм | Номинальная пр-ть, м3 /час | Необходимый поток для обратной промывки, м3/час | Объем загрузки, л | Кол-во гравия, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254x1650 | 1- 3/4 | 1 | 1,5 | 50 | 10 |

Гравий, кг (поддерживающий слой)

|  | Свойства |
| --- | --- |
|  | Гравий - природный минерал, который характеризуются высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца. Высокое качество этого материала, химические свойства, а также определенный гранулометрический состав удовлетворяют строгим требованиям для систем водоподготовки. Гравий правильной сферической формы обеспечивает высокие скорости потока воды и распределение в поддерживающем слое. Гравий содержит минимальное количество растворимых соединений и является химически инертным материалом, не влияя на качество очищенной воды. При использовании в поддерживающем слое рекомендуемая высота слоя гравия 8 см. |

Используемая фильтрующая среда Сорбент ОДМ

|  | Свойства | Преимущества |
| --- | --- | --- |
|  | Сорбент ОДМ - алюмосиликатный полифункциональный адсорбент повышенной прочности. Сорбент AC безопасен для человека и не образует токсичных соединений, нерастворим в нейтральных и щелочных средах, обладает высокой стойкостью к истиранию и измельчению в процессе фильтрования. Сорбент ОДМ предназначен для удаления из воды железа, марганца, стронция, хрома, алюминия, других металлов, нефтепродуктов, фенолов. Дополнительно улучшает органолептические характеристики воды. В основном используется в качестве загрузки осветлительных, обезжелезивающих и каталитических фильтров. | ●Долгий срок эксплуатации с низкими ежегодными потерями, менее 2%. ●Работает со всеми видами окислителей: озон, гипохлорит натрия и др. ●Работает в присутствии сероводорода. ●Работает при рН = 6,3 (для загрузки BIRM минимальное значение 6,8). ●Предварительное хлорирование не снижает активность Сорбента ОДМ. ●Увеличивает ресурс работы ионообменных смол, межрегенерационный период до 4 раз, значительно снижает отравление смол железом. |

Умягчитель – «PS1054S»

|  | Условия эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Жесткость общая | до 25 мг-экв/л |
|  | Взвешенные вещества | не более 5 мг/л |
|  | Общее солесодержание | до 1350 мг/л |
|  | Цветность | не более 30 градусов |
|  | Железо общее | не более 0,3 мг/л |
|  | Нефтепродукты | отсутствие |
|  | Сероводород и сульфиды | отсутствие |
|  | Свободный активный хлор | не более 1 мг/л |
|  | Окисляемость перманганатная | не более 5,0 мгО2/л |
|  | Температура | 5 … 35 °С |
|  | Давление воды на входе | 2,5 … 6 атм |
|  | Электрическая сеть | 220 + 10% В, 6 А |
|  | Состав оборудования |
|  | Солевой бак 70 л. Умягчитель воды с автоматическим блоком управления Clack (с водосчетчиком). |
|  | Фильтрующие материалы в комплекте |
|  | Смола Lewatit, 42 л. |

Катионит (ионообменная смола)  Lewatit.

|  | Свойства |
| --- | --- |
|  | Катионит представляет собой высококачественный полимер гелиевого типа в виде сферических частиц. Смола разработана для пищевой промышленности, пивоварения, обработки питьевой воды. Катионит извлекает из воды ионы жесткости, такие как кальций и магний, заменяя их ионами натрия. Как только емкость слоя смолы исчерпывается и на выходе наблюдается проскок ионов жесткости, обменную емкость восстанавливают обычной поваренной солью. Емкость смолы в значительной степени зависит от количества соли, использованной при регенерации. |

Картриджный фильтр «Big Blue 10”» для удаления мелкой фракции взвешенных  частиц, является полировочным фильтром.

# Обратный осмос Аква Про AP 600

| 5-ступенчатая установка обратного осмоса AQUAPRO AP 600 для доочистки водопроводной воды. Система очистки воды удаляет до 99% примесей, содержащихся в воде. Система полностью адаптирована для эксплуатации в Российской Федерации. |
| --- |
|  | Условия применения |
|  | Установка используется только для очистки холодной питьевой воды с температурой от +5 до +38°С. Бытовая Установка Обратного Осмоса по очистке питьевой воды разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения. Фильтр AquaPro, устанавливается под кухонной мойкой или ином месте, с выводом крана с питьевой водой на столешницу или в на мойку. Давление воды в водопроводе, должно находиться в пределах не менее 2,5-6,0 бар. |
| Комплектация |
|  три ступени предварительной очистки воды, укомплектованные сменными картриджами;  картридж ЭФГ 63/250, СФЭ-П, СФЭ-Пс (вспененный полипропилен - sediment prefilter);  картридж UPF 10, Т 33( гранулированный активированный уголь GAC );  картридж APC-10 (прессованный активированный уголь: carbon block prefilter);  мембрана высокой производительности ( MBFT-100, MBOS-75, MBOS-50);  угольный постфильтр (AIC-2);  механический клапан подачи воды (отсечной клапан);  гидропневматический накопительный бак для очищенной воды (3.6 gal). Высота: 380мм, Диаметр: 280 мм.  водоразборный хромированный кран для подачи очищенной воды;  набор соединительных пластиковых трубок и фитингов, необходимых для подключения системы к стандартной водопроводной трубе диаметром и канализации (дренаж);  специальный ключ для замены фильтров;  инструкция по установке;  размеры транспортной упаковки: 500 х 490 х 400 мм. Вес 17 кг. |

# Характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Основной метод очистки | Обратный осмос |
| Производительность, л/час, не менее | 18 л |
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Емкость накопительного бака | 9 л |
| Давление воды на входе, атм.: не менее | 2,6-6,0 |
| Минерализация воды на входе | не более 1500 мг/л |
| Рабочая температура воды, °С | 4-38 |
| Снижение минерализации, не менее | 80-95% |
| Жесткость исходной воды,мг-экв/л.: не более | 7 |

# Термочехол Blue, -Изотермические чехлы предназначены для теплоизоляции и предотвращения образования излишнего конденсата на поверхности корпусов фильтров. 
Изотермические чехлы изготовлены из износостойких материалов, устойчивых в UF-излучению с использованием передовой технологии многослойной изоляции IsoTec. Внешняя оболочка изготовлена из нейлона, легко очищается (достаточно просто протереть), водонепроницаема, окрашена стойкой краской. Передовая формула изоляции позволяет задерживать холодный воздух для наибольшего эффекта. Внутренняя оболочка гигиенична, легко очищается.

Вариант №2 (стандарт)

Производительность  1,3-1,5  (м3 /час) – 2-3 одновременно открытых крана.

Исходные данные:

Водоподготовка для коттеджа, дома, дачи производительностью 1,2-1,5 (м3 /час) 2-3 одновременно открытых крана.

Источник водоснабжения – водопровод, скважина, колодец.

| Наименование ингредиентов | Исх. вода | Наименование ингредиентов | Исх. вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Реакция среды, рН | 6-9 | 5.Марганец, мг/л | 0-0.5 |
| 2.Мутность, мг/л | 0-50 | 6.Цветность, град. | 0-50 |
| 3.Железо общ., мг/л | 0,5-5 | 7.Жесткость общ., мг-экв/л | 3-15 |
| 4.Запах, балл | 0-5 | 8.Перманг.окисл, мг/л | 0-5 |

##### Спецификация  оборудования по водоподготовке на объекте

| № | Наименование | Габаритные размеры (мм) | Кол-во | Цена, руб. | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр грубой очистки | 140/60 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | Аэрационная колонна «Aero 3000» - корпус 8×44 PWG (Бельгия) ; - оголовок PVC; - компрессора AP-2, 1 шт.; - система отвода воздуха A.R.I.; - комплект системы газоотведения; - система управления воздушным компрессором Brio-2000. | 1577/210/210 | 1 | 26 900 | 26 900 |
| 3 | Осадочный фильтр «CC1354 Clack» - корпус фильтра 13×54 PWG (Бельгия); - блок управления V1TCBTZ; - фильтрующая среда Birm, Superferox, ОДМ; - дренаж в комплекте. | 1650/310/310 | 1 | 23 800 | 23 800 |
| 4 | Умягчитель – «PS 1054 Clack» - корпус фильтра 10×54 PWG (Бельгия); - блок управления V1DM-FCI (с водосчетчиком); - солевой бак 11×11 в сборе; - фильтрующая среда Lewatit; - дренаж в комплекте. | 1650/254/754 | 1 | 26 600 | 26 600 |
| 5 | Big Blue 10” | 140/520 | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Картридж для ВВ 10” | 132/250 | 1 | 500 | 500 |
|  | Итого за комплект оборудования | - | - | - | 80 000 |
|  | Монтажные работы, пуск и наладка | - | - | - | 8 000 |
|  | Стоимость монтажного комплекта расходных материалов | - | - | - | 7 000 |
|  | Итого | - |  | - | 95 000 |
| Дополнительное оборудование |
|  | Реверс Осмос АР-600 | 390/340/200 | 1 | 6500 | 6 500 |
|  | Ультрафиолетовый стерилизатор «UV 6 GPM» | 1120х260х260 | 1 | 8500 | 8500 |
|  | Система Аква сторож (в комплекте) | - | 1 | 6500 | 6500 |
|  | Термочехол Blue, D10-13", H47-54" | - | 3 | 2500 | 7 500 |
|  | Монтажные работы и материалы доп. оборудования | - | - | - | 3700 |
|  | Итого по доп. оборудованию | - | - | - | 32700 |

Стоимость разового технического обслуживания составляет 5000 руб.

Годовое обслуживание, включающее 4 обязательных выезда и один экстренный, составляет – 16000 рублей.

Все оборудование производство США, ЕВРОПА. На оборудование представляется гарантия фирмы-производителя, в соответствии с которой гарантируется отсутствие производственных дефектов в течение 1 год со дня передачи оборудования покупателю. При заключении договора на сервисное обслуживание гарантия продляется до 3-х лет.

*- Обязательные технические параметры для монтажа оборудования:

  - Помещение, где устанавливается оборудование должно отапливаться круглогодично, при этом min t 0C должна быть не ниже +2 0С.

  - Наличие электророзетки 220 Вт не далее 3-х метров от места  установки оборудования.

  - Наличие свободного ввода в канализацию не далее 2-ух метров от места установки оборудования.

  - Наличие ввода холодной воды:

- с металлической резьбой диаметром 1 или 1 1/4''.

- с полипропиленовым соединением 1 или 1 1/4''.

Расположение ввода не далее 2-ух метров от места установки оборудования.

| Фильтр грубой очистки | Фильтр грубой очистки воды предназначен для удаления из воды крупных механических частиц (осадочных частиц, песка, окалины, взвеси и т.д.) с размерами от 200 мкм. |
| --- | --- |

# Система аэрации в сборе на базе баллона 844 (AP-2, имп. водосчетчик)

|  | Баллон для контактной емкости | Тип компрессора, л/мин | Пропускная способность, м3/час | Тип датчика потока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 844 | АР-2 (600) | до 2,0 | Импульсный с блоком управления |
|  | Системы аэрации предназначены для напорного насыщения артезианской воды кислородом воздуха для окисления двухвалентного железа перед подачей на фильтры обезжелезивания. |

Осадочный фильтр «CC1354S»

|  | Страна происхождения | США |
| --- | --- | --- |
|  | Цвет крышки клапана | черный |
|  | Тип контролера | V1TCBTZ |
|  | Назначение управляющего клапана | безреагентный (по таймеру) |
|  | Материал корпуса | Композитный пластик |
| Вход/выход - 1 " Водоподъемная труба (дистрибьютор) - 32 мм Расположение управляющего клапана - верхнее Дренаж (канализация) - 3/4" Присоединение к корпусу фильтра - 2 1/2”-8UN | На лицевой панели отображается | текущее время дня число дней, оставшихся до регенерации объем, оставшийся до регенерации текущий расход воды (л/мин) поступление внешнего сигнала необходимость проведения сервисного обслуживания |

| Диаметр х Высота, мм | Вход, выход, дренаж, дюйм | Номинальная пр-ть, м3 /час | Необходимый поток для обратной промывки, м3/час | Объем загрузки, л | Кол-во гравия, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310x1650 | 1- 3/4 | 1,5 | 2,0 | 60 | 15 |

Гравий, кг (поддерживающий слой)

|  | Свойства |
| --- | --- |
|  | Гравий - природный минерал, который характеризуются высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца. Высокое качество этого материала, химические свойства, а также определенный гранулометрический состав удовлетворяют строгим требованиям для систем водоподготовки. Гравий правильной сферической формы обеспечивает высокие скорости потока воды и распределение в поддерживающем слое. Гравий содержит минимальное количество растворимых соединений и является химически инертным материалом, не влияя на качество очищенной воды. При использовании в поддерживающем слое рекомендуемая высота слоя гравия 8 см. |

# Birm (удаление железа)

|  | Свойства |
| --- | --- |
|  | Birm - фильтрующая загрузка, которая используется для удаления из воды железа и/или марганца. Birm является эффективной и экономичной загрузкой для удаления растворенных в воде соединений железа и марганца. Birm - катализатор реакции окисления соединений железа растворенным в воде кислородом. Нерастворимые соединения железа, являющиеся результатом окисления, осаждаются в слое загрузки и могут быть легко отфильтрованы. Birm не расходуется в процессе удаления железа и является более экономичным по сравнению с другими загрузками. Физические свойства Birm обеспечивают качественную фильтрацию, и фильтр легко очищается от осажденных частиц путем обратной промывки. Birm может использоваться как в напорных, так и в безнапорных системах очистки воды. Другими преимуществами применения Birm являются: долгий срок службы загрузки и низкая истираемость, широкий температурный диапазон использования и высокая эффективность удаления железа. В отличие от других фильтрующих загрузок Birm не требует химических реагентов для восстановления, необходима только периодическая обратная промывка. Birm может использоваться и для удаления марганца по той же технологии, что и при удалении железа. В этом случае входная вода должна иметь рН от 8.0 до 9.0 для получения хороших результатов. Если вода помимо марганца содержит соединения железа, то рН не должен превышать 8.5, так как высокое значение рН может быть причиной образования трудноудаляемого коллоидного железа. Все остальные условия удаления марганца те же, что и при удалении железа |
| Сфера применения |  |
| рН воды: 6,8 – 9,0. Щелочность: в два раза больше суммы концентрации сульфатов и хлоридов. Отсутствие нефтепродуктов и сероводорода. Перманганатная окисляемость: не выше 4 - 5 мг/л. Концентрация растворенного кислорода в воде - не меньше 15% от содержания железа в воде. Концентрация свободного хлора: менее 0,5 мг/л (хлорирование воды значительно снижает активность BIRM: высокие концентрации соединений хлора в воде могут истощить каталитическое покрытие гранул). Высота слоя: 75 - 90 см (30 - 36 дюймов). Скорость: в режиме сервиса - 8,6 - 12 м/час (3,5 - 5 галлон/мин/фут2), при определенных условиях может быть выше в режиме обратной промывки: 24 - 29 м/час (10 - 12 галлон/мин/фут2). Расширение слоя: 35 - 50% (при обратной промывке). |  |
|  | Преимущества |
|  | Эффективное удаление железа. Нет затрат на химические реагенты. Регенерация только обратной промывкой. Твердый материал с длительным сроком службы в широком температурном диапазоне. |

Используемая фильтрующая среда Superferox

|  | Свойства | Преимущества |
| --- | --- | --- |
|  | Зернистый фильтрующий материал природного происхождения, предназначен для очистки воды от тяжелых металлов, и преимущественно, от марганца и железа, а также обеспечивает эффективное задержание взвешенных частиц. Superferox образован слоем оксидов марганца, которые являются катализаторами окисления преимущественно марганца, а также железа, содержащихся в воде. Оксиды марганца нанесены на поверхность зернистой загрузки природного происхождения. | -Долгий срок эксплуатации с низкими ежегодными потерями, менее 2%. -Материал Superferox обладает способностью катализировать окисление марганца, удаляет марганец в высоких концентрациях (более 0,8 мг/л); -Способствует более быстрому окислению железа; -Очищает воду независимо от формы, в которой находится железо (Fe2+, Fe3+); - Очищает воду от сероводорода; - Не требует предварительной обработки воды окислителем; - Не требует регенерации перманганатом калия; |

Используемая фильтрующая среда Сорбент ОДМ

|  | Свойства | Преимущества |
| --- | --- | --- |
|  | Сорбент ОДМ - алюмосиликатный полифункциональный адсорбент повышенной прочности. Сорбент AC безопасен для человека и не образует токсичных соединений, нерастворим в нейтральных и щелочных средах, обладает высокой стойкостью к истиранию и измельчению в процессе фильтрования. Сорбент ОДМ предназначен для удаления из воды железа, марганца, стронция, хрома, алюминия, других металлов, нефтепродуктов, фенолов. Дополнительно улучшает органолептические характеристики воды. В основном используется в качестве загрузки осветлительных, обезжелезивающих и каталитических фильтров. | ●Долгий срок эксплуатации с низкими ежегодными потерями, менее 2%. ●Работает со всеми видами окислителей: озон, гипохлорит натрия и др. ●Работает в присутствии сероводорода. ●Работает при рН = 6,3 (для загрузки BIRM минимальное значение 6,8). ●Предварительное хлорирование не снижает активность Сорбента ОДМ. ●Увеличивает ресурс работы ионообменных смол, межрегенерационный период до 4 раз, значительно снижает отравление смол железом. |

Умягчитель – «PS1054S»

|  | Условия эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Жесткость общая | до 25 мг-экв/л |
|  | Взвешенные вещества | не более 5 мг/л |
|  | Общее солесодержание | до 1350 мг/л |
|  | Цветность | не более 30 градусов |
|  | Железо общее | не более 0,3 мг/л |
|  | Нефтепродукты | отсутствие |
|  | Сероводород и сульфиды | отсутствие |
|  | Свободный активный хлор | не более 1 мг/л |
|  | Окисляемость перманганатная | не более 5,0 мгО2/л |
|  | Температура | 5 … 35 °С |
|  | Давление воды на входе | 2,5 … 6 атм |
|  | Электрическая сеть | 220 + 10% В, 6 А |
|  | Состав оборудования |
|  | Солевой бак 70 л. Умягчитель воды с автоматическим блоком управления Clack (с водосчетчиком). |
|  | Фильтрующие материалы в комплекте |
|  | Смола Lewatit, 42 л. |

Катионит (ионообменная смола)  Lewatit.

|  | Свойства |
| --- | --- |
|  | Катионит представляет собой высококачественный полимер гелиевого типа в виде сферических частиц. Смола разработана для пищевой промышленности, пивоварения, обработки питьевой воды. Катионит извлекает из воды ионы жесткости, такие как кальций и магний, заменяя их ионами натрия. Как только емкость слоя смолы исчерпывается и на выходе наблюдается проскок ионов жесткости, обменную емкость восстанавливают обычной поваренной солью. Емкость смолы в значительной степени зависит от количества соли, использованной при регенерации. |

Картриджный фильтр «Big Blue 10”» для удаления мелкой фракции взвешенных  частиц, является полировочным фильтром.

UV6 GPM

Спецификация

UV-6 ультрафиолетовый стерилизатор производительностью 1500 л/ч. Мощность лампы 39 Вт. Габаритные размеры стерилизатора 900х170х89 мм. Корпус стерилизатора выполнен из нержавеющей стали. Размеры подсоединения вход/выход 1” . Допускается использовать для обеззараживания воды с температурой 2 – 40 °С.

# Обратный осмос Аква Про AP 600

| 5-ступенчатая установка обратного осмоса AQUAPRO AP 600 для доочистки водопроводной воды. Система очистки воды удаляет до 99% примесей, содержащихся в воде. Система полностью адаптирована для эксплуатации в Российской Федерации. |
| --- |
|  | Условия применения |
|  | Установка используется только для очистки холодной питьевой воды с температурой от +5 до +38°С. Бытовая Установка Обратного Осмоса по очистке питьевой воды разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения. Фильтр AquaPro, устанавливается под кухонной мойкой или ином месте, с выводом крана с питьевой водой на столешницу или в на мойку. Давление воды в водопроводе, должно находиться в пределах не менее 2,5-6,0 бар. |
| Комплектация |
|  три ступени предварительной очистки воды, укомплектованные сменными картриджами;  картридж ЭФГ 63/250, СФЭ-П, СФЭ-Пс (вспененный полипропилен - sediment prefilter);  картридж UPF 10, Т 33( гранулированный активированный уголь GAC );  картридж APC-10 (прессованный активированный уголь: carbon block prefilter);  мембрана высокой производительности ( MBFT-100, MBOS-75, MBOS-50);  угольный постфильтр (AIC-2);  механический клапан подачи воды (отсечной клапан);  гидропневматический накопительный бак для очищенной воды (3.6 gal). Высота: 380мм, Диаметр: 280 мм.  водоразборный хромированный кран для подачи очищенной воды;  набор соединительных пластиковых трубок и фитингов, необходимых для подключения системы к стандартной водопроводной трубе диаметром и канализации (дренаж);  специальный ключ для замены фильтров;  инструкция по установке;  размеры транспортной упаковки: 500 х 490 х 400 мм. Вес 17 кг. |

# Характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Основной метод очистки | Обратный осмос |
| Производительность, л/час, не менее | 18 л |
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Емкость накопительного бака | 9 л |
| Давление воды на входе, атм.: не менее | 2,6-6,0 |
| Минерализация воды на входе | не более 1500 мг/л |
| Рабочая температура воды, °С | 4-38 |
| Снижение минерализации, не менее | 80-95% |
| Жесткость исходной воды,мг-экв/л.: не более | 7 |

# Термочехол Blue, -Изотермические чехлы предназначены для теплоизоляции и предотвращения образования излишнего конденсата на поверхности корпусов фильтров. 
Изотермические чехлы изготовлены из износостойких материалов, устойчивых в UF-излучению с использованием передовой технологии многослойной изоляции IsoTec. Внешняя оболочка изготовлена из нейлона, легко очищается (достаточно просто протереть), водонепроницаема, окрашена стойкой краской. Передовая формула изоляции позволяет задерживать холодный воздух для наибольшего эффекта. Внутренняя оболочка гигиенична, легко очищается.

Фото похожей установки